Заказчик: Администрация Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области

Генеральный план

Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области,

в том числе деревни Любавичи,

деревни Шилово, деревни Волково

Пояснительная записка

Том I

Основные положения проекта генерального плана

Проектные предложения

Генеральный директор	                                                                 А. Д. Лаппо

Директор  по производству                                                          Н. М. Сидоренко

Руководитель проекта                                                                    Э.С. Сливовская

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка Основные положения проекта генерального плана Проектные предложения |  |
| II | Пояснительная записка Обоснование проекта генерального плана Современное состояние |  |
| III | Пояснительная записка Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Генеральный план Современное использование и комплексная оценка территории | 1:25 000 1:5 000 |  |
| 2. Генеральный план Основной чертеж | 1:25 000 1:5 000 |  |
| 3. Схема транспортной доступности | 1:100 000 |  |
| 4. Ситуационный план | 1:100 000 |  |
| 5. Почвенно-геологическая характеристика территории | 1:25 000 |  |
| 6. Природные особенности памятники истории и культуры | 1:25 000 |  |
| 7. Водоснабжение | 1:5 000 | ДСП |
| 8. Схема газоснабжения | 1:5 000 | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Архитектурно-планировочный отдел |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела Руководитель проекта | Э.С. Сливовская |
| Главный архитектор проекта | Л.А. Даурова |
| Инженер 3 категории | Г.С. Рязанов |
| Техник | А.В. Чиин |
| Техник | А.Ю. Сливовская |
| Отдел инженерного оборудования |  |
| Начальник отдела инженерного оборудования | Н.М. Амиров |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению | О.В. Осипова |
| Инженер по теплогазоснабжению | О.Н. Харина |
| Ведущий специалист по энергоснабжению | А.В. Титов |

Содержание

Введение	5

1. Общие сведения о поселении	6

2. Цели территориального планирования	9

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	12

4. Регламентация хозяйственной деятельности	13

4.1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	13

4.2. Зоны санитарной охраны водозабора	16

4.3. Санитарно-защитные зоны	19

5. Планировочное зонирование территории	23

6. Социально-экономическое развитие	26

6.1. Производственная деятельность	26

6.3. Лесохозяйственная деятельность и охота	27

6.3. Туристическая деятельность	28

6.4. Население	28

6.5. Жилищное строительство	29

6.6. Культурно-бытовое обслуживание	30

7. Проектная планировочная организация населенных пунктов	32

7.1. Деревня Любавичи	32

7.2. Деревня Шилово	35

7.3. Деревня Волково	37

8. Транспортная инфраструктура	40

9. Инженерное обустройство	41

9.1 Водоснабжение	41

9.2 Канализация	44

9.3 Теплоснабжение	45

9.3.1 Проектные предложения	45

9.3.2 Расчетный срок	45

9.4 Газоснабжение	46

10. Основные технико-экономические показатели	49

# Введение

Генеральный план Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области (в том числе д. Любавичи, д. Шилово, д. Волково) выполнен на основании муниципального контракта №8 от 10.07.2009 г. и дополнительного соглашения №1 от 17.07.2009 г., в соответствии с техническим заданием.

Он является развитием и детализацией на уровне поселения схемы территориального планирования Руднянского района Смоленской области в масштабе 1:25000.

В данной работе использованы материалы: «Схема территориального планирования МО Руднянский район» выполненная ОАО «НИИП Градостроительства» в 2009г., генеральные планы деревень: Любавичи, Шилово, Волково.

Проект разработан на основе цифровой топографической карты в формате MapInfo в масштабе 1:25000 и ортофотопланов в масштабе 1:5000.

Раздел «современное положение» выполнен по состоянию на 01.01.2009 г. Материалы предоставлены администрацией Руднянского района.

Карта землепользования предоставлена ТОУР Руднянского района

# 1. Общие сведения о поселении

Площадь поселения составляет 26500 га.

Административным центром Любавичского сельского поселения является деревня Любавичи.

Население по данным на 01.01.2009г.составляет 1013 чел.

Плотность населения равняется  3,8 чел/км2 при общей плотности населения района 12 чел/км2.

Расселение на территории Любавичского сельского поселения характеризуется мелкоселенностью и насчитывает 33 деревени, из которых 3 не имеют жителей, 18 с числом до 10 человек, 9 насчитывают от 10 до 100 человек и 3 более 100.

Таблица 1-1  – Перечень деревень Любавичского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 2009 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Слободище | 23 |
| 2 | Любавичи | 438 |
| 3 | Шелково | - |
| 4 | Зорчино | 21 |
| 5 | Лисикты | 1 |
| 6 | Ефремово | 19 |
| 7 | Ситовщина | 12 |
| 8 | Б-Березина | 6 |
| 9 | М-Березина | 18 |
| 10 | Загорье | 3 |
| 11 | Портасово | 1 |
| 12 | Чушаи | 39 |
| 13 | Зуи | 8 |
| 14 | Блажкино | 8 |
| 15 | Макаровка | 3 |
| 16 | Морги | - |
| 17 | Клемятино | 3 |
| 18 | Бородино | 9 |
| 19 | Кеново | 4 |
| 20 | Ст –Стрелка | 4 |
| 21 | Изубри | 26 |
| 22 | Шилово | 131 |
| 23 | Коты | 1 |
| 24 | Заолище | 5 |
| 25 | Соловьи | 13 |
| 26 | Махначи | 6 |
| 27 | Дрягили | 15 |
| 28 | Середки | 4 |
| 29 | Мазаники | - |
| 30 | Пезолы | 2 |
| 31 | Цегельня | 6 |
| 32 | Волково | 175 |
| 1. | 2. | 3. |
| 33 | Заречье | 9 |
|  | итого | 1 013 |

Из объектов историко-культурного наследия на территории поселения находятся следующие памятники истории:

- место, где базировался женский авиационный полк под командованием героя Советского Союза Гризодубовой В.С. – д. Волково, 1944 г.;

- место, где проводились зимние ярмарки, на которые приезжали иностранные торговцы – с. Любавичи, кон. 19- нач. 20 вв.;

- братская могила жителей деревни, расстрелянных фашистами – д. Любавичи, 1941г.;

- родина первой в руднянском районе трактористки, бригадира тракторной бригады, участницы ВСХВ Дегтяревой – д. Портасово;

Памятник архитектуры:

- церковь Успенья с интерьером - сер XVIII века, д. Любавичи.

Памятник природы:

- березовая и еловая рощи у д. Кеново.

Таблица 1-2 – Перечень воинских захоронений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Состояние объекта | Необходимые основные виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Любавичи | Братская могила на гражданском кладбище | Удовлетворит. | Текущий ремонт |
| 2. | д. Любавичи | Одиночное захоронение на гражданском кладбище | Удовлетворит. | Текущий ремонт |
| 3. | д. Любавичи | Братская могила на гражданском кладбище | Удовлетворит. | Капитальный ремонт |
| 4. | д. Любавичи | Захоронение возле речки | Удовлетворит. | Капитальный ремонт |

По категориям земли поселения делятся следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 14250 га ;

- земли лесного фонда – 9946 га;

- земли водного фонда – 89,1 га;

- земли населенных пунктов – 1315 га;

- земли запаса – 623,6 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта – 276,3 га.

Всего в границах поселения – 26500 га.

На территории поселения выделены две особо охраняемые природные территории (ООПТ) – генетически резерват еловых массивов в юго-восточной части и памятник природы березовая и еловая рощи у деревни Кеново. Общая площадь ООПТ – 945,5 га, что составляет 3,6 % от всей площади поселения.

На землях поселения действует  3 сельскохозяйственных предприятия: ДОО «Весна», ДОО «Любавичское», ДОО «Шилово».

Таблица 1-3 – Площадь в границах населенных пунктов

| Населенный пункт | Площадь в границах, га | Площадь территории жилой застройки, га | Площадь огородов, сельхоз земель, садов га | Площадь территории общественной застройки, га | Площадь спец территорий (кладбища), га | Площадь производственных зон, в т.ч. инж. объектов, га | Прочие территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Любавичи | 165,92 | 26,7 | 59,4 | 7,3 | 1,97 | - | 70,55 |
| д. Шилово | 62,6 | 6,59 | 20,13 | 1,62 | - | - | 34,26 |
| д. Волково | 209,87 | 18,3 | 82,05 | 3,67 | 0,55 | 14,5 | 90,8 |

Жилой фонд по поселению составляет 22,47 тыс.м2 , в том числе в частной собственности находится  22,14 тыс.м2; количество квартир – 600, в том числе в частной собственности 592 квартиры; площадь одной квартиры (в среднем) составляет 37,45 м2.

Весь жилой фонд имеет высокий процент износа (от 70%) и нуждается в реконструкции и реновации. Так же в домах практически полностью отсутствует благоустройство - лишь 14% жилых строений обеспечено водопроводом и канализацией.

# 2. Цели территориального планирования

Главная цель генплана поселения заключается в создании условий эффективного управления развитием территории по следующим направлениям:

- улучшение условий жизнедеятельности населения, в том числе транспортного и инженерного обслуживания;

- охрана окружающей среды, сохранение природных особенностей территории;

- решение вопросов по градостроительному регулированию использования территории;

- улучшение социально – экономического положения;

- определение приоритетных направлений, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Осуществление вышеперечисленных положений ведет к достижению устойчивого развития территории.

Условием выполнения этих задач являются следующие программы:

- по восстановлению агропромышленного комплекса;

- создание нормативных актов и документов по определению границ уникальных природных территорий и регламентации деятельности в их пределах

- реализация Целевой Федеральной программы модернизации транспортной системы России.

Целью разработки генерального плана Любавичского сельского поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития, определения зон размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального уровня, в том числе определения зон инвестиционного развития территории.

Основными целями разработки генерального плана являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Смоленской области;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения;

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района;

- определение перспективных направлений развития экономики сельского поселения и  создания необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации сельского поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами экономики.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе района, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по организации рациональной планировочной структуры с учетом опережающего развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур для создания условий инвестиционной привлекательности территорий и благополучия населения.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами разработки генерального плана Любавичского сельского поселения являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории и внесение предложений по территориальному планированию сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- определение принципов развития территории сельского поселения во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- проведение анализа и комплексной оценки территории поселения с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей использования территории;

- прогнозный расчет перспективной численности населения сельского поселения;

- обеспечение средствами территориального планирования условий для планомерного развития экономики, а также повышения уровня социального обеспечения района;

- создание электронной схемы на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе коридоров и зон размещения транспортных и инженерных коммуникаций, и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи;

- разработка оптимальной планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение системы параметров развития муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- разработка предложений по сохранению и восстановлению природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды.

Для решения этих задач проведен комплексный анализ существующего использования территории Любавичского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1. Упорядочение планировочной ситуации.

2. Функциональное зонирование территории поселения.

3. Определение факторов инвестиционной привлекательности территории.

4. Определение приоритетных направлений хозяйственной деятельности

5. Выявление возможности дальнейшего развития хозяйственной деятельности.

6. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

7. Выявление территорий для развития селитебной зоны населенных пунктов.

8. Выделение санитарно-защитных зон предприятий.

9. Выделение озеленения общего пользования (парков, садов, бульваров).

10. Развитие транспортной инфраструктуры.

11. Развитие инженерной инфраструктуры.

12. Регламентация хозяйственной деятельности.

# 4. Регламентация хозяйственной деятельности

## 4.1. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ .№74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в ред. от 27.12.2009) водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации .№74-ФЗ от 03.06.2006 г (в ред. от 27.12.2009) устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Любавического сельского поселения Руднянского района Смоленской области представлены в таблице 4.1-1.

Таблица 4.1-1 - Размеры водоохранных зон рек Руднянского района

| Название реки | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| Березина | 200 | 30-50 |
| Ольшанка | 100 | 30-50 |
| Заольшанка | 100 | 30-50 |
| Добрыня | 50 | 50 |
| Лютыня | 50 | 50 |
| Макаровка | 50 | 50 |
| Худица | 50 | 50 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер на территории Любавического сельского поселения представлены в таблице 8.1-2

Таблица 4.1-2 -  Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер

| Название озера | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| Водохранилище на реке Ольшанка (д. Волково) | 100* | 30-50 |

* - Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер и ширина прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливается от соответствующей береговой линии. На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных. Ширина водоохранной зоны для таких территорий устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 4.1-3.

.

Таблица 4.1-3 - Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(Водный кодекс РФ №74-ФЗот 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

## 4.2. Зоны санитарной охраны водозабора

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Любавического сельского поселения Руднянского района Смоленской области являются водоносные горизонты верхнего девона.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Руднянского района составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Руднянский район находится в IIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Руднянского района Тм=200.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице 8.2.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 4.2 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод |

## 4.3. Санитарно-защитные зоны

Вокруг площадок промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий, санитарно-технических сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция). Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 4.3-1.

Таблица 4.3-1 - Режим использования территории санитарно-защитной зоны

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. |

Санитарно-защитные зоны предприятий сельскохозяйственного комплекса

Любавическое сельское поселение имеет сельскохозяйственную специализацию и промышленность на его территории в основном представлена сельскохозяйственными предприятиями, занимающиеся разведением крупного рогатого скота (мясомолочное животноводство). Сельскохозяйственные предприятия и ориентировочный размер их санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены в таблице 4.3-2.

Таблица 4.3-2 - Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий Любавическое сельское поселение

| Наименование с/х предприятия | Местоположение фермы | Количество помещений для КРС | Вместимость голов КРС | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ДООО «Весна» | д. Волково | 2 | 150 | 300 |
| ДООО «Любавичское» | д. Любавичи | 1 | 120 | 300 |
| ДООО «Шилово» | д. Кеново | 1 | 250 | 300 |

Санитарно-защитная зона от хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни) до 50 голов составляет 50 м согласно п. 7.1.11.

Для ферм, занимающихся разведением крупного рогатого скота численностью менее 1200 голов (всех специализаций) санитарно-защитная зона составляет 300 м.

Санитарно-защитные зоны санитарно-технических сооружений

К санитарно-технические сооружениям относятся скотомогильники, сельские кладбища, полигоны ТБО, канализационные очистные сооружения.

Размеры СЗЗ от мест действующих захоронений биоотходов (скотомогильники) составляет 500 м. Список существующих скотомогильников, размещенных на территории района, приведен ниже в таблице 4.3-3.

Таблица - Санитарно-защитные зоны скотомогильников 4.3-3

| Наименование предприятия собственника | Местоположение | Размер СЗЗ, м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| ДООО «Весна» | на юго-запад в 1,2 км от д. Волково на ровном участке в кустарнике | 1000 |
| ДООО «Любавичское» | на север в 1,5 км от д. Любавичи на возвышенном месте | 1000 |
| ДООО «Шилово» | на северо-восток в 2,0 км от д. Кеново на ровной местности | 1000 |

В соответствии с п. 5.4. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарно-защитные зоны от сельских кладбищ составляют 50 м (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В таблице 4.3-4 приведен список всех кладбищ, расположенных на территориях сельского поселения с указанием размера санитарно-защитной зоны.

Таблица 4.3-4 - Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ

| Название | Местоположение | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | % заполнения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Кладбище | д.Любавичи | 0,5 | 50 | 60 |
| Кладбище | д.Шилово | 0,6 | 50 | 100 |
| Кладбище | д. Кеново | 0,3 | 50 | 40 |
| Кладбище | д. Клемятино | 0,25 | 50 | 30 |
| Кладбище | д. Изубри | 0,4 | 50 | 40 |
| Кладбище | д. Блажкино | 0,3 | 50 | 50 |
| Кладбище | д. Макаровка | 0,3 | 50 | 60 |
| Кладбище | д. Портасово | 0,35 | 50 | 60 |
| Кладбище | д. Б. Березина | 0,5 | 50 | 70 |
| Кладбище | д. М. Березина | 0,55 | 50 | 50 |
| Кладбище | д. Чушаи, | 0,3 | 50 | 60 |
| Кладбище | д. Зуи | 0,6 | 50 | 40 |
| Кладбище | д. Зорчино | 0,5 | 50 | 50 |
| Кладбище | д. Лисикты, д.Ивишня | 0,4 | 50 | 60 |
| Кладбище | Д.Шелково |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Ефремово |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Бородино |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Волково |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Волоково-Махначи |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Коты |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Заолище |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Середки |  | 50 |  |
| Кладбище | Д.Цегельня |  | 50 |  |

Санитарно-защитная зона усовершенствованные свалок твердых бытовых отходов составляет 1000 м (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция). В Любавическом сельском поселении отсутствуют полигоны ТБО, ближайщий находится вблизи д. Капустино (г. Рудня) и д. Надва (Смолиговское сельское поселение).

Санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

В настоящее время в Любавическом сельском поселении в рабочем состоянии поселковых очистных сооружений нет.

Согласно п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для ВЛ напряжением 330 кВ устанавливаются санитарные разрывы на расстоянии 20 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном ВЛ.

Для ЛЭП напряжением 35 кВ, 110 кВ устанавливаются охранные зоны в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, издание седьмое).

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры

Объектами транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Любавическом сельского поселения и осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду являются автомобильные и железнодорожные пути, а так же автозаправочные станции (АЗС), для которых необходимо создание и обустройство санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитная зона вдоль дорог принимается шириной 50 м (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Санитарно-защитная зона от автозаправочных станций (АЗС) для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина составляет - 100 метров (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

# 5. Планировочное зонирование территории

Функционально-градостроительное зонирование территории, то есть определение приоритетного назначения территории, выделение территорий, имеющих ограничения по использованию, является основой для установления правовых отношений между участниками территориальной деятельности в вопросах использования и развития недвижимости.

Это зонирование основано на анализе сложившегося использования и комплексной оценке территории и вытекает из решений, принятых на уровне схемы территориального планирования Руднянского района, скорректированной и детализированной на более крупно - масштабной стадии проектирования.

В результате проектирования генплана поселения использование территории не меняется по сравнению с существующим положением.

Любавичское сельское поселение находится в юго-западной части Руднянского района Смоленской области и является пограничным поселением с республикой Беларусь. На севере соседствует с Кругловским сельским поселением, на востоке с Казимировским поселением и с Краснинским районом Смоленской области на юге.

Поселение находится в 20-ти минутной доступности до центра района г. Рудни и в 2-х часовой доступности до города Смоленска.

На территории Любавического поселения выделены две особо охраняемые природные территории (ООПТ) – генетически резерват еловых массивов в юго-восточной части и памятник природы березовая и еловая рощи у деревни Кеново. Общая площадь ООПТ – 945,5 га, что составляет 3,6 % от всей площади поселения.

Приоритетным для Любавичского сельского поселения остается сельскохозяйственное направление, т.к.  в основном значительная часть территории по почвенно-геологической оценке является благоприятной для сельского хозяйства.

Дальнейшее развитие получают животноводческие комплексы по производству молока, мяса, создаются личные подсобные хозяйства, кролеводческие, птицеводческие фермы.

Земли запаса остаются в тех же границах, их использование определяется в соответствии с законом.

В связи с этим, баланс земель по категориям составит:

- земли сельскохозяйственного назначения – 14250 га ;

- земли лесного фонда – 9946 га;

- земли водного фонда – 89,1 га;

- земли населенных пунктов – 1315 га;

- земли запаса – 623,6 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта – 276,3 га.

Всего в границах поселения – 26500 га.

Современная система расселения Любавичского поселения характеризуется мелкоселенностью и равномерным распределением по территории поселения. Существенное влияние на расселение оказывает наличие предприятий сельскохозяйственного производства, транспортная доступность. Особую роль сыграет наличие на территории запроектированного газопровода и проведение инженерных коммуникаций.

Основные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения разместятся в деревне Любавичи, являющейся центром Любавичского сельского поселения.

Для повышения привлекательности населенных пунктов необходимо обеспечить занятость населения, доступность объектов социального и культурного назначения, произвести полное инженерное и транспортное обустройство.

На территории населенных пунктов проведено функциональное зонирование, по которому территория населенных пунктов делится следующим образом:

| № п/п | Функциональное использование | д. Любавичи | д. Шилово | д. Волково |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | территории индивидуальной жилой застройки | 46,6 | 19,7 | 43,0 |
| 2. | территории общественного центра | 7,7 | 1,6 | 3,68 |
| 3. | рекреационные зоны | 46,58 | 24,3 | 79,97 |
| 4. | производственные территории | 23,0 | 12,8 | 45,19 |
| 5. | территории сельхоз использования | 23,0 | 12,8 | 31,13 |
| 6. | территории инженерных сооружений | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
| 7. | спец. территории | 1,98 | - | 0,6 |

Предлагаемая планировка учитывает традиции в использовании территории.

Для общественных зданий  уже сложились территории в центре населенных пунктов вдоль главной улицы, существующее озеленение общего пользования сохраняется и дополняется озеленением на свободных территориях в районе центра и вдоль главной улицы.

Вносимые изменения касаются определения количества жилой застройки, попадающей в санитарно-защитные зоны, как застройки на выморачивание (т.е. до 100% износа, без капитального ремонта). Жителям этой зоны проектом предлагается строительство новых жилых домов на территориях, отведенных под дополнительное строительство вне СЗЗ.

Кроме того, территория проектируемой жилой застройки резервируется под застройку для жителей обобществленного жилого фонда из расчета 0,12-0,15 га на 1 усадьбу.

Прибрежные защитные полосы вдоль рек должны быть использованы в соответствии с их режимом (Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г) и составляют территории общего пользования.

Объекты историко-культурного наследия, находящиеся на территории Кляриновского сельского поселения, требуют разработки проектов охраны территории с описанием режима использования, определения статуса, разработки охранных зон и охранных мероприятий и должны быть включены в систему экспозиции культурного достояния района. В настоящем генплане для них предварительно принят размер охранной зоны в 5 м, режим которой определяется следующими ограничениями:

1. не распахивать памятники;

2. не производить никаких земляных работ в пределах охранной зоны;

3. не использовать в качестве строительного материала или для других хозяйственных целей;

4. не производить никаких насаждений и строительства в пределах охранной зоны;

5. пресекать самовольные раскопки, а нарушителей задерживать и передавать следственным органам;

6. к раскопкам допускаются только лица, имеющие специальные разрешения на производство работ;

7.  разрушение памятников является уголовной ответственностью.

Улицы и дороги с асфальтовым покрытием в населенных пунктах подлежат ремонту; улицы и дороги с грунтовым покрытием проектом предлагается асфальтировать.

В каждом населенном пункте предусматривается устройство не менее 2-3-х пожарных водоемов с площадками для забора воды и асфальтированными подъездами.

В районе деревни Дубровка Казимировского поселения на расстоянии 50 км от села Понизовье запроектирован полигон твердых бытовых отходов, а к северу от с. Понизовье проектируется мусороперегрузочная станция.  В населенных пунктах, на выезде в сторону ТБО, проектируются площадки для мусоросборников.

# 6. Социально-экономическое развитие

## 6.1. Производственная деятельность

Любавичское сельское поселение характеризуется относительно невысоким уровнем экономического развития, а так же невысокой плотностью хозяйственной освоенности и соответственно низким антропологическим воздействием на природную среду.

Территории сельских поселений обладают значительным экономическим потенциалом. Этот потенциал может быть эффективно использован для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и в рекреационных целях.

Ведущей отраслью Любавичского поселения является сельскохозяйственное производство ориентированное на животноводство.

В рамках государственной программы ««Национальный проект «Развитие АПК» и регулирования рынков сельхоз продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 г.» проектом намечается реконструкция и строительство ферм, увеличение численности поголовья крупного рогатого скота.

Таблица 6.1-1 – Развитие животноводства

| № п/п | Наименование хозяйства | Населенный пункт | Вместимость КРС на 01.01.2010г | Количество КРС на 01.01.2010г. | Количество КРС на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | ДОО «Весна» | д. Волково | 200 | 182 | 280 |
| 2. | ДОО «Любавичское» | д. Любавичи | 50 | 47 | 120 |
| 3. | ДООО «Шилово» | д. Кеново | 200 | 189 | 220 |

Целями данной программы являются:

- ускоренное развитие животноводства;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- рост объемов производства молока и мяса;

- повышение доходов работников сельскохозяйственного производства.

Проектом предлагается развитие малых фермерских предприятий и личных подсобных хозяйств как для сельскохозяйственного производств, так и для переработки сельскохозяйственной продукции.

Таблица 6.1-2  – Перспективное развитие сельскохозяйственного производства, малые фермерские предприятия и личные подсобные хозяйства.

| № п/п | Наименование | Размещение | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Птицеводство (гуси, утки, индюшки, страусы) | Любавичское с.п. | Переработка продукции птицефермы: - консервирование мяса, изготовление диетической продукции, цеха по изготовлению полуфабрикатов; - изготовление пухо-перовых изделий, одеял, подушек, пуховиков, спальных, мебельных чехлов. |
| 2. | Кролеводство |  | Переработка продукции: - изготовление мясных изделий, консерв, полуфабрикатов; - выделка шкур, изготовление изделий легкой промышленности |

Все предприятия района имеют качественную, широкую производственную базу, что дает хорошие перспективы для дальнейшего производства.

В деревне Любавичи существует необходимость открытия цеха по переработке мяса и производству мясных изделий. Развитие сельскохозяйственного производства дает требуемое количество сырьевых ресурсов и в наличии имеются пустующие производственные помещения.

Кроме того, в Любавичах есть возможность для организации производства воды из минеральных источников, изыскания и анализ проб которой дают результат, свидетельствующий о ее высоком качественном составе, полезном для организма человека.

## 6.3. Лесохозяйственная деятельность и охота

Любавичское сельское поселение располагает ограниченными лесными ресурсами. Лесные земли занимают 9,2 тыс га, из которых покрыты лесом – 5,5 тыс. га. Таким образом, на территории сельского поселения, имеются ограниченные ресурсы для осуществления лесоэксплуатации. Вырубленные леса подлежат воспроизводству путем лесовосстановления, которое может осуществляться путем естественного, искусственного и комбинированного восстановления леса. Проведение лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий в соответствии с проектом лесохозяйственного регламента позволит значительно улучшить состояние лесов. На перспективу регламентом предусматривается увеличение площади лесопокрытой территории.

Основные проектные решения по ведению лесоэксплуатации и использованию лесных ресурсов  в районе заключаются в разработке мероприятий:

- по воспроизводству леса, которое может осуществляться путем естественного, искусственного и комбинированного восстановления леса;

- по заготовке живицы ( параметры и сроки определены в Лесхозяйственном регламенте в соответствии с нормативами;

- по заготовки не древесных лесных ресурсов (береста, хворост, кора, луба, лапник, веники и др.), заготовки пищевых лесных ресурсов (дикорастущие плоды и ягоды, орехи, грибы, березовый сок и т.д.) и лекарственных растений (в соответствии с Лесным Кодексом определены параметры и сроки);

- по осуществлению сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений с соблюдением параметров организационно-технических рубок в соответствии с Лесохозяйственным регламентом;

- по улучшению состояния лесов. На перспективу регламентом предусматривается увеличение площади лесопокрытой территории;

- по использованию лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществлять с учетом создания благоприятных условий для обитания диких животных (для ведения охотничьего хозяйства предоставляются все лесные земли лесничества, кроме зеленых зон, лесопарков и ООПТ).

- по обеспечению сохранности экологического и ресурсного потенциала лесов, биологического разнообразия лесных экосистем, соблюдения установленного порядка и правил использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, защиты и охраны объектов животного мира и среды их обитания.

- по использованию лесов в рекреационных целях

## 6.3. Туристическая деятельность

Наличие памятников археологии и исторических памятных мест является основанием для привлечения в район туристов.

Поселение обладает большим потенциалом для организации «Биотуризма», «Агротуризма», с вовлечением мелконаселенных деревень и последующим оживлением традиционных хозяйствований, народных промыслов.

Уже более 100 лет деревня Любавичи является духовным центром Хасидов – многочисленных представителей иудаистского течения ХаБаД. В Любавичах построен «Дом Ребе», где представлены экспонаты, свидетельствующие о зарождении и развитии учения ХаБаД, фото галерея представителей этого учения. За деревней находится старинное еврейское кладбище.

Это является основанием для создания комплекса международного паломничества, исторического туризма.

Более подробно  данный комплекс должен быть разработан специальным проектом.

## 6.4. Население

Население на 01.01.2009г. составило 1013 человек.

За счет снижения рождаемости и оттока населения, ежегодная убыль с 2002 года в среднем составила 53 чел. в год.

В состав Любавического сельского поселения входит 33 деревни,  из которых 3 не имеют жителей, 18 с числом до 10 человек, 9 насчитывают от 10 до 100 человек и 3 более 100.

В связи с наметившимся подъемом в животноводстве, в производстве сельскохозяйственной продукции, с созданием новых производств и улучшением работы существующих, с учетом мероприятий федеральных властей по оптимизации рождаемости, а так же возрастающим спросом среди жителей крупных городов к проживанию в более безопасной экологической среде, можно считать целесообразным стабилизацию численности населения Любавичского сельского поселения  на уровне 750 – 800 человек.

Плотность населения составит 2,5-3 чел/км2.

Возрастная структура населения к расчетному сроку прогнозируется следующим образом:

- до 16 лет – 13-15%;

- трудового возраста – 60-65%;

- пенсионного возраста – 20-25% (с учетом возможного повышения пенсионного возраста).

Количество рабочих мест рассчитывается с удельным весом 80-85% к числу людей в трудоспособном возрасте. Это обуславливается дальнейшим получением образования значительной частью молодежи старше 16 лет, увеличением числа домохозяек при увеличении числа детей в семье. Таким образом, число рабочих мест возрастет в 1,5 раз по сравнению с существующим уровнем.

## 6.5. Жилищное строительство

Жилой фонд Любавичского сельского поселения составляет 22,47 тыс.м2, и почти полностью находится в частной собственности – 22,14 тыс.м2.

Весь жилой фонд имеет высокий процент износа (от 70%) и нуждается в реконструкции и реновации. Так же в домах практически полностью отсутствует благоустройство - лишь 14% жилых строений обеспечено водопроводом и канализацией.

Часть территорий жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах предприятий.

По оптимизации жилого фонда, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- жилые дома, находящие в санитарно-защитных зонах предприятий, остаются на «выморачивание», без капитального ремонта. Владельцам данных домов предлагаются участки для нового строительства вне СЗЗ;

- по мере износа жилые дома должны быть подвергнуты капитальному ремонту, либо произведено строительство новых домов на этих же участках;

- жилой фонд должен быть в полной мере обеспечен водопроводом и канализацией (с использованием локальных очистных сооружений при отсутствии централизованных очистных), электроэнергией, газом, теплом (индивидуальные, групповые котельные).

В настоящее время, средняя обеспеченность жильем по поселению составляет 22,2 м2 на жителя, что ниже расчетных 27 м2 на первую очередь и 35м2 на расчетный срок. Поэтому проектом предлагается реконструкция и регенерация всех жилых строений на первую очередь  – 22,47 тыс.м2, а также строительство нового жилья на расчетный срок.

Под новое индивидуальное строительство отводятся участки 0,12-0,15 га на усадьбу, с  учетом возможность использования уже существующих территории.

Всего для Любавичского сельского поселения территория под новое жилое строительство составит 2 га.

## 6.6. Культурно-бытовое обслуживание

Административным центром Любавичского сельского поселения является деревня Любавичи, расположенная на востоке центральной части поселения.

Она относится к IV категории центров обслуживания, рассчитываемых на 1 тыс. человек с учетом сопряженного населения поселения.

Таблица 3.6-1 - Расчет объектов обслуживания для населенных пунктов

с численностью жителей 1 тыс.человек (с сопряженным населением).

| Объекты обслуживания | Норматив на 1тыс. жителей | Размещение на 1тыс. жителей |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Детские сады | 50 мест | 50 мест |
| Общеобразовательная школа | 100 мест | 100 мест |
| Административно хозяйственное здание в составе: | 1 об. на населенный пункт | 1 об. |
| администрация поселка | 1 об. | 1 об. |
| отделение связи | 1 об. | 1 об. |
| филиал банка | 1 об. | 1 об. |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 1 об. | 1 об. |
| пункт охраны порядка | 1 об. | 1 об. |
| Клубные помещения в составе: | 80 мест | 80 мест |
| библиотека | 4-4,5 тыс. ед. хранения/ 2-3 места | 4-4,5 тыс. ед. хранения/ 2-3 места |
| Амбулатория со стационаром | 1 об. | 1 об. |
| Станция скорой помощи | 1 автомобиль | - |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 1 об. | - |
| Магазин продовольственных товаров | 280м2 | 280м2 |
| Общепит | 40 мест | 40 мест |
| Мастерские бытового обслуживания | 5 рабочих мест | 5 рабочих мест |
| Спортзал | 115 м2 | 115 м2 |
| Баня | 5 помывочных мест | 5 помывочных мест |

В настоящее время наиболее населенные пункты в системе обслуживания имеют: ФАП, клуб, почту, предприятие торговли. Но большинство этих объектов обладают высоким процентом износа.

Проектом предлагается реконструкция существующих объектов обслуживания, либо строительство новых при их износе свыше 70%.

В первую очередь предлагается осуществлять строительство объектов, имеющих износ более 70% (подлежащих сносу).

Проектом предлагается создание центров ветеранов в населенных пунктах с населением более 100 человек.

Малонаселенные пункты обеспечиваются радио, телефонами, телевизионной, электронной связью, транспортной доставкой почты, продуктов питания, бытовых товаров, медицинским обслуживанием, а так же транспортной доставкой детей в образовательные учреждения.

Развитие частной системы обслуживания не регламентируется.

# 7. Проектная планировочная организация населенных пунктов

## 7.1. Деревня Любавичи

Деревня Любавичи является административным центром Любавичского сельского поселения.

Численность населения на 01.01.2010г. составляет 438 чел. На расчетный срок предполагается стабилизация численности на уровне 420-430 чел. собственного населения.

Деревня располагается на востоке центральной части поселения, на месте впадения реки Худица в реку Березина.

Радиальная система автодорог местного значения связывает деревню Любавичи с городом Рудней и с населенными пунктами поселения. В границах деревни данные дороги подлежат капитальному ремонту, улицы с грунтовым покрытием по возможности предлагается асфальтировать.

Вдоль транспортных магистралей в центральной и южной частях деревни разместились основные действующие объекты обслуживания административного и социально-культурного назначения.

Кроме того, у дороги на д. Казимирово в восточной части деревни находится памятник архитектуры - церковь Успенья с интерьером сер XVIII века.

Таблица 7.1. – Учреждения социально-культурного назначения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость / Количество зданий | % износа | на 1 тыс. жителей | на нас. пункт (с учетом сопряжен. – 1 тыс.чел.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Администрация |  |  |  | 1 об. | 1 об. |
| 2. | Контора ДОО «Любавичи» |  |  |  | 1 об. | 1 об. |
| 3. | Школа | мест (учится) | 464 (48)/ 1 | 77 | 100 | 100 |
| 4. | Клуб | мест | 100/ 1 | 82 | 80 | 80 |
| 5. | Библиотека | мест (тыс.книг) | 14 (10,6)/ 1 | 82 | 2-3 (4-4,5) | 2-3 (4-4,5) |
| 6. | Спортзал | м2 | 150/ 1 | 77 | 115 | 115 |
| 7. | "Руднянский комплексный ЦСО " | ч-ло персонала | 28/ 1 | 76 | 1 об. | 1 об. |
| 8. | ФАП | ч-ло персонала | 1/ 1 |  | 1 об. | 1 об. |
| 9. | ОПС | м2 | 37,9/ 1 | 2 | 1 об. | 1 об. |
| 10. | Магазин | м2 | 68,7/ 2 | 70/ 80 | 280 | 280 |
| 11. | Детский сад | мест | новое строит. | новое строит. | 50 | 50 |

Практически все учреждения социально-культурного назначения д. Любавичи имеют высокий процент износа – более 70% и подлежат сносу с последующим возведением на данных территориях новых зданий под объекты обслуживания.

В центре поселения так же отводится участок для строительства дополнительного объекта общественно-культурного назначения – комплекса, в котором разместятся: магазин, аптечный киоск, спортивный зал, помещение досугового назначения, здесь же будет находиться центр ветеранов, и обустроено помещение для детского сада.

Уже более 100 лет деревня Любавичи является духовным центром Хасидов – многочисленных представителей иудаистского течения ХаБаД. Сегодня движение ХаБаД далеко шагнуло за пределы России, а деревня Любавичи стала центром международного паломничества.

В Любавичах построен «Дом Ребе», где представлены экспонаты, свидетельствующие о зарождении и развитии учения ХаБаД, фото галерея представителей этого учения. За деревней находится старинное еврейское кладбище.

Это является основанием для строительства на территории деревни комплекса международного паломничества и исторического туризма, куда войдут культурный, гостиничный, торговый комплексы.

На северо-западе от деревни дополнительно отводится территория для воссоздания исторического, дореволюционного облика деревни – «Музея под открытым небом» с площадью для проведения ярмарок и фестивалей.

Для более подробного проектирования необходимо четко сформировать программу развития деревни Любавичи, как духовного центра иудаистского течения ХаБаД.

Жилая застройка населенного пункта представлена исключительно индивидуальными жилыми домами с надворными постройками и огородами, которая сформировалась вдоль автодорог и в центральной части поселения.

Жилой фонд всего составляет 6,524 тыс.м2. Все жилые строения имеют износ свыше 70%. Инженерное обеспечение практически полностью отсутствует.

Таблица 7.1-2 – Характеристика жилого фонда

|  | Существующее положение на 01.01.2009г. | Проект |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие жилого фонда (тыс.м2) | Жилые строения с износом -тыс.м2 (по общей площади ориентировочно) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади | Объем нового строительства (га/ тыс.м2) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади |
|  |  | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализацией | теплоснабжением |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 6,524 |  | 6,524 | 3,15 |  |  | -/ 8,4 | 100 |

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитные зоны предприятий, подлежит выморачиванию (т.е. до 100% износа). Владельцам данных домов предлагаются участки для нового строительства вне СЗЗ.

Кроме того, предусматривается новое строительство в зоне уже существующей жилой застройки из расчета 35 м2 на человека и 0,15 га на участок.

Существующие лесные массивы сохраняются в качестве рекреационных зон, вдоль улиц выделяются территории для создания озеленения.

На территории населенного пункта, вдоль русла реки Березина и реки Худица проектируются пожарные водоемы с обустроенными площадками для забора воды.

На окраине деревне, у дороги на Понизовье, устанавливаются контейнерные площадки для сбора мусора с последующим его вывозом на полигон ТБО, сортировочную станцию.

Инженерное обустройство рассмотрено в разделе 9. настоящей книги.

На юго-востоке к границе населенного пункта примыкает территория сельскохозяйственного предприятия ДОО «Любавичское», занимающегося мясомолочным животноводством. В настоящий момент на данном предприятии насчитывается 47 голов КРС и его санитарно-защитная зона составляет 50 м. В рамках программы «Развития сельскохозяйственных предприятий Руднянского района на 2010-2012 г.г.» планируется произвести капитальный ремонт и модернизацию комплекса, а так же увеличить число КРС до 120, что приведет к увеличению санитарно-защитной зоны предприятия до 100 м. Поэтому при строительстве новых коровников требуется учесть данную зону до границы жилой застройки.

Более подробно, мероприятия, предлагаемые проектом с целью развития производственной деятельности поселения, указаны в разделе 3.1. настоящей книги.

Таким образом, территория населенного пункта по функциональному зонированию делится следующим образом:

- территория в границах – 165,92  га;

- зона центра  – 7,7  га;

- жилая зона  – 46,6  га, в т.ч.:

территория на первую очередь строительства – - ;

территория перспективной застройки – - ;

- территория жилой застройки на выморачивание – 2,19 га ;

- рекреационная зона – 46,58 га, в т.ч.:

территория озеленения общего пользования – 19,53 га;

территория естественного ландшафта – 27,05 га;

- производственная зона – 23,0 га  в т.ч.:

территория сельхоз использования – 23,0 га ;

территория производственных предприятий – - ;

- территории инженерных сооружений – 0,4 га;

- территория санитарно-защитных зон – 20,88 га;

- зона спец территорий – 1,98 га;

территория кладбищ – 1,98 га;

- прочие территории –  16,59 га.

## 7.2. Деревня Шилово

Деревня Шилово находится в юго-восточной части поселения, на расстоянии 4-х км от административного центра деревни Любавичи, на правом берегу реки Березины.

Численность населения на 01.01.2010г. составляет 131 чел. На расчетный срок предполагается стабилизация численности на уровне 130 - 140 чел.

Деревня состоит из двух обособленных частей – северо-западной и юго-восточной.

По центру, вдоль юго-восточная часть деревни, в широтном направлении проходит автодорога, связывающая населенный пункт с деревней Любавичи западе и деревней Казимирово на востоке. На юг от нее отходит дорога на деревню Кеново. Данные автодороги на территории населенного пункта подлежат капитальному ремонту, проезды с грунтовым покрытием по возможности предлагается асфальтировать.

На пересечении главных направляющих улиц, в юго-восточной части деревни сложился ее общественный центр в составе основных социально-культурных объектов обслуживания.

Здесь же находится автобусная остановка.

Таблица 7.2-1 – Учреждения социально-культурного назначения

| № п/п | Наименование | Еденица измерения | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость/ Количество зданий | % износа | на 1 тыс. жителей | на нас. пункт |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Контора ДОО «Шилово» |  |  |  | 1 об. | 1 об. |
| 2 | Клуб | мест | 200/ 1 | 76 | 80 | 112 |
| 3 | Библиотека | мест (тыс.книг) | 4 (4,0)/ 1 | 76 | 2-3 (4-4,5) | 1-2 (1-1,5) |
| 4 | ФАП | объект | 1/ 1 |  | 1 об. | 1 об. |
| 5 | Магазин | м2 | 61,9/ 2 | 80 | 280 | 39,2 |
| 6 | Столовая | м2 |  |  | 1 об. | 1 об. |

Объекты с износом выше 70% подлежат сносу с последующим возведением на данных территориях новых зданий.

Жилая застройка представлена исключительно индивидуальными жилыми домами с надворными постройками и огородами и в основном сконцентрирована в юго-восточной части поселения.

Жилой фонд всего составляет 2,096 тыс.м2

Таблица 7.2-2 – Характеристика жилого фонда

|  | Существующее положение на 01.01.2009г. | Проект |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие жилого фонда (тыс.м2) | Жилые строения с износом -тыс.м2 (по общей площади ориентировочно) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади | Объем нового строительства (га/ тыс.м2) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади |
|  |  | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализацией | теплоснабжением |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 2,096 |  | 2,096 |  |  |  | -/ 4,9 | 100 |

Весь жилой фонд имеет износ более 70%. Проектом на первую очередь предлагается снос данных домов со строительством новых  в полном объеме, т.е. 2,096 тыс.м2. Кроме того в зоне уже существующей жилой застройки предусмотрено дополнительное строительство из расчета 35 м2 на человека и 0,15 га на участок.

Инженерное обеспечение в настоящий момент полностью отсутствует. На расчетный срок планируется обеспечить жилые строения водопроводом и канализацией на 100%.

Вдоль побережий проектируются пожарные водоемы с обустройством площадок для забора воды.

На окраине села, на дороге в направлении на г. Рудню, устанавливаются контейнерные площадки для сбора мусора и последующим его вывозом на полигон ТБО, сортировочную станцию.

Инженерное обустройство рассмотрено в разделе 9. настоящей книги.

Таким образом, территория населенного пункта по функциональному зонированию делится следующим образом:

- территория в границах – 62,6  га;

- зона центра  – 1,6  га;

- жилая зона  – 19,7  га, в т.ч.:

территория на первую очередь строительства – - ;

территория перспективной застройки – - ;

- территория жилой застройки на выморачивание – - ;

- рекреационная зона – 24,3 га, в т.ч.:

территория озеленения общего пользования – 15,3 га;

территория естественного ландшафта – 9,1 га;

- производственная зона – 12,8 га  в т.ч.:

территория сельхоз использования – 12,8 га ;

территория производственных предприятий – - ;

- территории инженерных сооружений – 0,3 га;

- территория санитарно-защитных зон –3,6 га;

- зона спец территорий – - ;

территория кладбищ – - ;

- прочие территории – 0,3 га.

## 7.3. Деревня Волково

Деревня Волково расположена в юго-западной части Любавичского сельского поселения в 6-и км от административного центра - деревни Любавичи, и в 2,5 км от государственной границы с республикой Беларусь, тем самым попадая в пограничную зону.

Численность населения на 01.01.2010г. составляет 175 чел. На расчетный срок предполагается стабилизация численности на уровне 160 - 170 чел.

С северо-запада на юго-восток, вдоль территории деревни протекает река Ольшанка.

Параллельно течению реки проходят две автодороги, одна из которых, проходящая по правому берегу, соединяет населенный пункт с близлежащими  деревнями Коты и Соловьи, а вторая, идущая по левому берегу, образует центральную улицу деревни.  На юг от нее отходит дорога на деревню Любавичи.

Данные автодороги на территории населенного пункта подлежат капитальному ремонту, проезды с грунтовым покрытием  по возможности предлагается асфальтировать.

Четко сформированный общественный центр в деревне отсутствует, основные объекты обслуживания социально-культурного назначения размещены вдоль центральной улицы.

Таблица 7.3-1 – Учреждения социально-культурного назначения

| № п/п | Наименование | Еденица измерения | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емкость/ Количество зданий | % износа | на 1 тыс. жителей | на нас. пункт |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Контора ДОО «Весна» |  |  |  | 1 об. | 1 об. |
| 2 | Школа | мест (учится) | 164 (12)/ 1 | 56 | 100 | 17 |
| 3 | Клуб | мест | 200/ 1 | 76 | 80 | 136 |
| 4 | Библиотека | мест (тыс.книг) | 6 (4,6)/ 1 | 76 | 2-3 (4-4,5) | 1-2 (1,5-2) |
| 5 | ФАП | объект | 1/ 1 |  | 1 об. | 1 |
| 6 | ОПС | объект | 1/ 1 |  | 1 об. | 1 |
| 7 | Магазин | м2 | 78,8/ 2 | 70/80 | 280 | 47,6 |
| 8 | КБО |  |  |  |  | 1 об. |
| 9 | Интернат (на район) | мест | новое стр. |  | 3 | по заданию |

В учреждениях социального назначения с не высоким процентом износа планируется проведение капитального ремонта и реконструкции. Объекты с износом выше 70% подлежат сносу с последующим возведением на данных территориях новых зданий.

Кроме того,  в деревне проектируется размещение детского дома-интерната, имеющего районное значение.

На территории деревни, в центральной части находится памятник истории - монумент на месте, где базировался женский авиационный полк под командованием героя Советского Союза Гризодубовой В.С. Для него принимается размер охранной зоны в 5 м и вводится охранный режим.

Жилая застройка представлена исключительно индивидуальными жилыми домами с надворными постройками и огородами и в основном сконцентрирована вдоль главных улиц.

Весь жилой фонд составляет 2,224 тыс.м2

Таблица 7.3-2 – Характеристика жилого фонда

|  | Существующее положение на 01.01.2009г. | Проект |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие жилого фонда (тыс.м2) | Жилые строения с износом -тыс.м2 (по общей площади ориентировочно) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади | Объем нового строительства (га/ тыс.м2) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади |
|  |  | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализацией | теплоснабжением |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 2,224 |  | 2,224 |  |  |  | 2,0/ 5,9 | 100 |

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитные зоны предприятий, подлежит выморачиванию (до 100% износа). Владельцам данных домов предлагаются участки для нового строительства вне СЗЗ.

Весь жилой фонд имеет износ более 70%. Проектом на первую очередь предлагается снос данных домов со строительством новых  в полном объеме, т.е. 2,224 тыс.м2. Кроме того в зоне уже существующей жилой застройки предусмотрено дополнительное строительство из расчета 35 м2 на человека и 0,15 га на участок.

Инженерное обеспечение в настоящий момент полностью отсутствует. На расчетный срок планируется обеспечить жилые строения водопроводом и канализацией на 100%.

В границах населенного пункта размещено сельскохозяйственное предприятие ДОО «Весна». Данное сельхоз предприятие занимается мясомолочным животноводством и насчитывает до 200 голов КРС, что определяет размер его санитарно-защитной зоны в 120 м.

В рамках программы «Развития сельскохозяйственных предприятий Руднянского района на 2010-2012 г.г.» планируется произвести капитальный ремонт и модернизацию комплекса, а так же увеличить число КРС до 280 голов, что приведет к увеличению санитарно-защитной зоны предприятия до 160 м. Поэтому при строительстве новых коровников требуется учесть данную зону до границы жилой застройки.

Более подробно мероприятия, предлагаемые проектом с целью развития производственной деятельности поселения, указаны в разделе 6.1. настоящей книги.

Существующие лесные массивы сохраняются в качестве рекреационных зон, вдоль улиц выделяются территории для создания озеленения. На севере деревни, за зоной центра расположен сад.

На побережье пруда проектируются пожарные водоемы с обустроенными площадками для забора воды.

На окраине села, на дороге в направлении на г. Рудню, устанавливаются контейнерные площадки для сбора мусора и последующим его вывозом на полигон ТБО, сортировочную станцию.

Инженерное обустройство рассмотрено в разделе 9. настоящей книги.

Таким образом, территория населенного пункта по функциональному зонированию делится следующим образом:

- территория в границах – 209,87 га;

- зона центра  – 3,68  га;

- жилая зона  – 43,0 га, в т.ч.:

территория на первую очередь строительства – 2,0 га ;

территория перспективной застройки – - ;

- территория жилой застройки на выморачивание – 2,33 га ;

- рекреационная зона – 79,97 га, в т.ч.:

территория озеленения общего пользования – 43,83 га;

территория естественного ландшафта – 36,14 га;

- производственная зона – 45,19 га  в т.ч.:

территория сельхоз использования – 31,13 га ;

территория производственных предприятий – 14,06 га ;

- территории инженерных сооружений – 1,0 га;

- территория санитарно-защитных зон –18,3 га;

- зона спец территорий – 0,6 га;

территория кладбищ – 0,6 га;

- прочие территории – 15,8 га.

# 8. Транспортная инфраструктура

Приоритетной задачей в Любавичском сельском поселении является создание и сохранение постоянно действующей транспортной системы связи населенных пунктов с центрами и областями района.

Роль автомобильного транспорта в экономической деятельности района к расчетному сроку возрастет, в связи, с чем деятельность дорожного хозяйства должна быть ориентирована на модернизацию существующей дорожной сети, содержание и ремонт дорог общего пользования. Кроме того необходимо проведение мероприятий по передаче сельских «бесхозных» дорог в сеть дорог общего пользования во избежание их утраты.

Важной задачей является строительство подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам в настоящее время не имеющим круглогодичной связи с центрами поселения и района.

В зоне проектируемой жилой застройки предлагается прокладка жилых улиц с гравийным покрытием.

Ширина улиц в населенных пунктах принимается по СНиПу:

- главная улица – проезжая часть – 2 полосы по 3,5 м, ширина тротуара – 2,25 м;

- жилые улицы – проезжая часть – 2 полосы по 3 м; ширина тротуара – 1,5 м;

- хозяйственные проезды – 1 полоса – 4,5 м.

Количество автомашин с учетом роста автомобилизации может составить 200 ед. на 1 тыс. жителей (по нижнему пределу, рекомендуемому СНиПом 2.07.01-89*) при современном низком уровне автомобилизации.

Хранение личного транспорта предусматривается на придомовых участках и автостоянках в зонах центра.

# 9. Инженерное обустройство

## 9.1 Водоснабжение

Расходы воды питьевого качества

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения малоэтажной индивидуальной застройки на расчетный срок составляет 230 л/сут. на 1 жителя, с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников не предусмотрено ни в одном из населенных пунктов, вся застройка принята с местными водонагревателями.

Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития города.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,2.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на расчетный срок.

Расчетные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 9.1-1.

Суммарные расходы воды питьевого качества приведены в таблице 9.1-2.

Таблица 9.1-1 – Расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения; тыс.чел. | Норма водопотребления л/сут. | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| дер. Любавичи |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 0,43 | 230 | 98,9 |
| 2 | неучтенные расходы 10% |  |  | 9,89 |
| 3 | полив зеленых насаждений |  |  | 21,5 |
| 4 | нужды промышленности |  |  | 9,89 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Итого: | 140,18 |
| дер. Шилово |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 0,14 | 230 | 32,2 |
| 2 | неучтенные расходы 10% |  |  | 3,22 |
| 3 | полив зеленых насаждений |  |  | 7 |
| 4 | нужды промышленности |  |  | 3,22 |
| Итого: | 45,64 |
| дер. Волково |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды населения | 0,17 | 230 | 39,1 |
| 2 | неучтенные расходы 10% |  |  | 3,91 |
| 3 | полив зеленых насаждений |  |  | 8,5 |
| 4 | нужды промышленности |  |  | 3,91 |
| Итого: | 55,42 |
| Всего по поселению: | 241,24 |

Таблица 9.1-2 – Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут. К=1,2 |
| дер. Любавичи |
| Население | 98,9 | 118,68 |
| Неучтенные расходы 10% | 9,89 | 11,868 |
| Полив зеленых насаждений | 21,5 | 21,5 |
| Нужды промышленности | 9,89 | 11,868 |
| Итого: | 140,18 | 163,916 |
| дер. Шилово |
| Население | 32,2 | 38,64 |
| Неучтенные расходы 10% | 3,22 | 3,864 |
| Полив зеленых насаждений | 7 | 7 |
| Нужды промышленности | 3,22 | 3,864 |
| Итого: | 45,64 | 53,368 |
| дер. Волково |
| Население | 39,1 | 46,92 |
| Неучтенные расходы 10% | 3,91 | 4,692 |
| Полив зеленых насаждений | 8,5 | 8,5 |
| Нужды промышленности | 3,91 | 4,692 |
| Итого: | 55,42 | 64,804 |

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 9.1-3 – Расходы воды на противопожарные нужды на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Любавичи | 0,43 | 1 | 3 | 1 х 5 + 0 | 54 |
| дер. Шилово | 0,14 | 1 | 3 | 1 х 5 + 0 | 54 |
| дер. Волково | 0,17 | 1 | 3 | 1 х 5 + 0 | 54 |

Расход воды на наружное пожаротушение для дер. Любавичи, дер. Шилово и дер. Волково на расчетный срок составит  – 5 л/с. Наружное противопожарное водоснабжения допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований пп. 9.27 – 9.33 СНиП 2.04.02-84*, расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с п. 6.5. СНиП 2.04.01-85*.

Схема водоснабжения

В рамках разрабатываемого генерального плана в дер. Любавичи, дер. Шилово и дер. Волково предусматривается расширение территорий исключительно жилой застройки.

В рассматриваемых населенных пунктах за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие/реконструируемые. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления. Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров, предусматривается от внутренней сети водопровода зданий.

Существующие водозаборы каждого из населенных пунктов способны обеспечить расчетные объемы. Однако качество воды подаваемой потребителю соответствует нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» только в дер. Любавичи. В дер. Шилово и дер. Волково в связи с отсутствием сведений о качестве воды необходимо проведение физико-химического и микробиологического анализа. В случае соответствия сырой воды нормативным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» никаких дополнительных мероприятий не потребуется, в противном случае необходимо строительство водопроводных очистных сооружений (в случае несоответствия по физико-химическим показателям), либо станции обеззараживания (при несоответствии по микробиологическим показателям).

Помимо, этого для приведения водопроводных сетей в надлежащее состояние во всех  населенных пунктах необходима разработка программы по восстановлению водопроводных сетей и проектов санитарно-защитных зон.

Проектные предложения сетей водоснабжения нанесены на чертежах «Схема водоснабжения и водоотведения».

## 9.2 Канализация

Расчетные расходы сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных расходов (см. таблицу № 9.2-1).

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Таблица 9.2-1 – Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| Населенный пункт | Расход воды; м3/сут |
| --- | --- |
| дер. Любавичи | 142,416 |
| дер. Шилово | 46,368 |
| дер. Волково | 56,304 |
| Итого: | 245,088 |

Система и схема канализации

В настоящее время ни один из населенных пунктов не обеспечен централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами. Обустройство централизованной системой канализации и строительство канализационных очистных сооружений (КОС) предусматривается только в дер. Любавичи. Проектная производительность КОС дер. Любавичи должна обеспечить возможность очистки стоков от дер. Шилово и дер. Волково, так как проблема канализования данных населенных пунктов решается по средствам использования индивидуальных накопительных емкостей с последующим вывозом на КОС дер. Любавичи.

Проектные предложения городских сетей водоотведения нанесены на чертеже «Схема сетей водоснабжения и водоотведения».

## 9.3 Теплоснабжение

### 9.3.1 Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов заказчика.

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования от отопления – минус 26 град.С.

Продолжительность отопительного периода -215 суток.

Средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С.

Развитие централизованной системы  теплоснабжения в Любавичском сельском поселении на перспективу не предусматривается, так как централизованное теплоснабжение на основе строительства тепло - электроцентралей, районных, квартальных и поселковых котельных экономически невыгодно.

Теплообеспечение районов индивидуальной малоэтажной застройки предлагается решить на базе  использования  автономных теплогенераторов, работающих на природном газе, что позволит эффективно решить проблему обеспечения теплом (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных). В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Проектом предусматривается улучшение благоустройства жилищного фонда посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечение качественным теплоснабжением, а также увеличение степени охвата населения сетевым газом.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

### 9.3.2 Расчетный срок

Прогнозируемые потребности тепла для объектов нового строительства ЖКС и потребности тепла в существующем сохраняемом фонде к расчетному сроку представлены в таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения,чел. | Жилой фонд тыс.м.кв | Потребленние тепла, тыс.МВт/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по поселению, МВт | 740 | 25,8 | 11,73 |
|  | То же Гкал/год | - | - | 10,11 |
|  | д. Любавичи | 430 | 15,0 | 6,82 |
|  | д. Шилово | 140 | 4,9 | 2,23 |
|  | д. Волково | 170 | 5,9 | 2,68 |

Для обеспечения надёжности теплоснабжения Любавичского сельского поселения необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- замена существующих мелких угольных котельных с низким КПД использования угля на модульные газовые котельные с использованием современных котлоагрегатов с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками, установка усовершенствованных горелок, утилизация сбросной теплоты;

- реконструкция существующих тепловых сетей с применением стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстроремонтируемых по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98) в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции.

-применение ограждающих  конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

- для индивидуальной застройки предусмотреть использование современных автономных отопительных систем на газовом топливе.

## 9.4 Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспредилительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредилительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы исполнительные чертежи магистралей и сооружений, выданные заказчиком.

Газоснабжение Любавичского сельского поселения предусматривается от ГРС «Гусино»,расположенной за границами Руднянского района, по межпоселковому газопроводу.

Проектом  предусматривается обеспечение граждан природным газом, строительство межпоселковых газопроводов и газорегулирующих установок для подключения существующих и новых потребителей поселения, что посодействует повышению качества жизни населения и труда. Газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

Основные направления использования природного газа  предусматриваются следующим категориям потребителей:

- Тепловые источники;

- Население – для целей пищеприготовления;

- Автономные теплогенераторы.

Предусматривается 100%-ый охват снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Увеличивается доля использования газа в качестве энергоносителя для реконструируемых источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) для автономных теплогенераторов в районах индивидуального строительства. Планируется также  поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих СУГ.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии со СП 42-101-2003 и составят 300 м3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке.

Для газификации площадок существующего и нового жилого фонда потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого давления, а также установка газораспределительных пунктов (ГРП).

Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального

сектора (ЖКС) и суммарные расходы газа по потребителям представлены в таблицах 9.4-1 и 9.4-2 соответственно.

Таблица 9.4-1 - Ориентировочные  расходы газа для нужд жилищно-коммунального сектора (ЖКС)

| Населенный пункт, местоположение | Численность населения, чел. | Расход природного газа (год), млн.м3 |
| --- | --- | --- |
| Любавичское с.п. |
| д. Любавичи | 430 | 0,129 |
| д. Шилово | 140 | 0,042 |
| д. Волково | 170 | 0,051 |
| Итого по поселению: | 740 | 0,222 |

Таблица 9.4-2 - Суммарные расходы газа по потребителям

| №№ п/п | Потребители | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | 0,22 |
| 2 | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | 1,72 |
| 3 | Модульные газовые котельные | млн.м3/год | 0,34 |
|  | Всего: | млн.м3/год | 2,28 |

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения  необходимо поэтапное решение следующих задач:

- -для газоснабжения проектируемой застройки  требуется в каждой деревне обеспечить строительство новых ГРП высокого давления для снижения давления;

- строительство новых в районы существующей и перспективной застройки и реконструкция существующих газопроводов;

- перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах  развития инфраструктуры по отношению к застройке;

-обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

- проведение мероприятий по переводу потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ;

-обеспечение повышения уровня газификации домохозяйств (не оборудованных электроплитами);

-перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

- достижение полной газификации всех существующих и строящихся в настоящее время малоэтажных жилых домов.

- использование природного газа  в качестве топлива для модульных котельных;

- внедрение новых ресурсосберегающих технологий, проведение системы энергосберегающих мер для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР), использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

-во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» СНиП

2.05.06-85 и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

# 10. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория Любавичского сельского поселения |
| 1.1 | всего в границах | га | 26500 | 26500 |
| 1.2 | земли населенных пунктов | га | 1315 | 1315 |
| 1.3 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 14250 | 14250 |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 9946 | 9946 |
| 1.5 | земли запаса | га | 623,6 | 623,6 |
| 1.6 | земли особо охраняемых территорий | га | 945,5 | 945,5 |
| 1.7 | земли водного фонда | га | 89,1 | 89,1 |
| 1.8 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | га | 276,3 | 276,3 |
| 2. | Население |
| 2.1 | всего | чел. | 1013 | 750-800 |
| 2.2 | число поселений | ед. | 33 | 30 |
| 2.3 | плотность населения | чел/ км2 | 3,8 | 2,5-3 |
| 2.4 | возрастная структура населения: - до 16 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | % | 20 50 30 | 13-15 60-65 20-25 |
| 2.5 | занято населения в производственной деятельности | % |  | 55 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | всего, в том числе: | тыс.м2 | 22,47 | 28,0 |
| 3.2 | в государственной, муниципальной собственности | тыс.м2 | 0,331 | 0,3 |
|  | в частной собственности | тыс.м2 | 22,14 | 27,7 |
| 3.3 | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | тыс.м2 | 22,47 | 28,0 |
|  | многоквартирные дома | тыс.м2 | - | - |
| 3.4 | жилой фонд с износом более 70% | тыс.м2 | 22,47 | - |
| 3.5 | убыль жилого фонда | тыс.м2 | - | 22,47 |
| 3.6 | существующий, сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | - | - |
| 3.7 | объемы нового строительства | тыс.м2 | - | 28,0 |
| 3.8 | обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом - канализацией - газом - теплоснабжение | % | 14 14 - - | 100 100 100 100 |
| 3.9 | средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 /чел | 22,2 | 35,0 |
| 4. | Объекты социального, культурного и бытового назначения |
| 4.1 | детские дошкольные учреждения | мест/ учится | - | 50 |
| 4.2 | общеобразовательные учреждения | мест/ учится | 628/ 60 | 117 |
| 4.3 | ФАПы | объект | 5 | на нас. пункт |
| 4.4 | поликлиники, стационары | объект | - | 1 |
| 4.5 | учреждения культуры и искусства | мест | 500 | 320 |
| 4.6 | спортивные сооружения | м2 | 150 | 115 |
| 4.7 | учреждения отдыха и туризма | объект | - | 1 |
| 4.8 | предприятия торговли | объект | 6 | 6 |
| 4.9 | учреждения управления | объект | 4 | 4 |
| 4.10 | учреждения социального обеспечения | объект | 2 | 4 |